## Slide 1
PythonでLEDを
チカチカさせよう
データサイエンティスト養成講座
2024年06月19日 放課後
岡山県立岡山操山中学校
理科室

## Slide 2
Pythonを使ってLEDを光らせて、Pythonに
興味を持ってもらい、それをいろいろな人に
教えられるようにする
Pythonを使って
電子工作をする
本日の目的

## Slide 3
1.
Raspberry Piの使い方の説明
回路を組む
2.
プログラミングする
3.
LEDの数を増やして、回路を作る
4.
プログラミングをする
5.
質問・感想タイム
6.
タイムスケジュール
Notes: LED光らせて
チカチカ
増やして
二つ光らせて
同時に光らせて
交互に光らせる

## Slide 4
プログラミングに使う、Raspberry Piの使い方を説明します。
Raspberry Piの
使い方
セッション1

## Slide 5
Raspberry Piの使い方
Raspberry Piは、ARMプロセッサを搭載したシングルボードコンピュータ。イギリスのRaspberry Pi 財団とRaspberry Pi Ltdによって開発されている。日本語では略称としてラズパイとも呼ばれる。
Raspberry Pi
©️ Laserlicht / Wikimedia Commons
表示-継承 4.0

## Slide 6
Raspberry Piの使い方
人によって違いますが、右のような画面だと思います。
Raspberry Piの画面

## Slide 7
Raspberry Piの使い方
左上のラズベリーマークを押して、
プログラミング、
Thonny Python IDE
を押すと、プログラミングができる画面になります。
プログラミング
画面の表示方法

## Slide 8
Raspberry Piの使い方
Thonnyの左上のFile、その後
Newを押してください。
すると新しいファイルが作れます。
あたらしいプログラムの作り方

## Slide 9
Pythonで電子工作するには、回路を組む必要があります。その回路を自分で組み立てましょう！
回路を組む
セッション2

## Slide 10
回路を組む
回路は、ブレッドボードというものに作ります。
回路はどこに組む？
ブレッドボード→

## Slide 11
回路を組む
回路を作るには右の材料が必要です。
回路を作るための材料
  ブレッドボード.........1台
  ジャンパ線(コード)...4本
  発光ダイオード(LED)2個
  カーボン抵抗器.........2個

## Slide 12
回路を組む
ブレッドボードは右図の様になっています。
+-のところは横に繋がっていて、
abcdeのところは縦につながっています。
ブレッドボードはどうなっている？
+-は横につながっている
abcdeは横につながっている

## Slide 13
回路を組む
左の図の様に繋いでください。
LED一つの時の回路

## Slide 14
回路を組む
結局どう繋げばいいか
左の図の様に繋いでください。

## Slide 15
Let’s Programming!
プログラミングする
セッション3

## Slide 16
プログラミングする
プログラムは左の通りです。
プログラムをうつエリアに入力してみてください。
プログラム
#必要なモジュールをインポート
import RPi.GPIO as GPIO
#ポート番号の定義
pin = 18
#GPIOの設定
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
GPIO.setwarnings(False)
GPIO.setup(pin, GPIO.OUT)
GPIO.output(pin,GPIO.HIGH)

## Slide 17
#必要なモジュールをインポート
import RPi.GPIO as GPIO
#ポート番号の定義
pin = 18
#GPIOの設定
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
GPIO.setwarnings(False)
GPIO.setup(pin, GPIO.OUT)
GPIO.output(pin,GPIO.HIGH)
プログラミングする
importで、モジュールをインポートしています。
次にGPIOのポート番号を定義しています。
GPIO.output(pin, GPIO.HIGH)でLEDを光らせています
プログラムの説明

## Slide 18
LEDの数をひとつ増やしてやってみましょう！
LEDを二つにする
セッション4

## Slide 19
Pythonで電子工作するには、回路を組む必要があります。その回路を自分で組み立てましょう！
回路を組む
セッション5

## Slide 20
回路を組む
左の図の様に繋いでください。
LED二つの時の回路

## Slide 21
回路を組む
結局どう繋げばいいか
左の図の様に繋いでください。

## Slide 22
Let’s Programming!
プログラミングする
セッション6

## Slide 23
プログラミングする
プログラムは左の通りです。
プログラムをうつエリアに入力してみてください。
プログラム
#必要なモジュールをインポート
import RPi.GPIO as GPIO
import time
import sys
#ポート番号の定義
Led_pin_a = 16
Led_pin_b = 23
#GPIOの設定
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
GPIO.setup(Led_pin_a, GPIO.OUT)
GPIO.setup(Led_pin_b, GPIO.OUT)
GPIO.output(Led_pin_a, GPIO.HIGH)
GPIO.output(Led_pin_b, GPIO.LOW)

## Slide 24
プログラミングする
今回は、Led_pin_aが光って、
Led_pin_bが消えるようになっています。
プログラムの説明
#必要なモジュールをインポート
import RPi.GPIO as GPIO
import time
import sys
#ポート番号の定義
Led_pin_a = 18
Led_pin_b = 23
#GPIOの設定
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
GPIO.setup(Led_pin_a, GPIO.OUT)
GPIO.setup(Led_pin_b, GPIO.OUT)
GPIO.output(Led_pin_a, GPIO.HIGH)
GPIO.output(Led_pin_b, GPIO.LOW)

## Slide 25
プログラミングする
光らせるのを逆にしましょう。
練習問題
#必要なモジュールをインポート
import RPi.GPIO as GPIO
import time
import sys
#ポート番号の定義
Led_pin_a = 18
Led_pin_b = 23
#GPIOの設定
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
GPIO.setup(Led_pin_a, GPIO.OUT)
GPIO.setup(Led_pin_b, GPIO.OUT)
GPIO.output(Led_pin_a, GPIO.HIGH)
GPIO.output(Led_pin_b, GPIO.LOW)

## Slide 26
プログラミングする
答えは右のとおりです。
練習問題(答え)
#必要なモジュールをインポート
import RPi.GPIO as GPIO
import time
import sys
#ポート番号の定義
Led_pin_a = 18
Led_pin_b = 23
#GPIOの設定
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
GPIO.setup(Led_pin_a, GPIO.OUT)
GPIO.setup(Led_pin_b, GPIO.OUT)
GPIO.output(Led_pin_a, GPIO.LOW)
GPIO.output(Led_pin_b, GPIO.HIGH)

## Slide 27
プログラミングする
プログラムは左の通りです。
プログラムをうつエリアに入力してみてください。
交互に光らせる
プログラム
#必要なモジュールをインポート
import RPi.GPIO as GPIO
import time
import sys
#ポート番号の定義
Led_red_pin = 18
Led_blue_pin = 23
#GPIOの設定
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
GPIO.setup(Led_red_pin, GPIO.OUT)
GPIO.setup(Led_blue_pin, GPIO.OUT)
#while文で無限ループ
#GPIOの電圧を制御
while True:
try:
GPIO.output(Led_red_pin, GPIO.HIGH)
GPIO.output(Led_blue_pin, GPIO.LOW)
time.sleep(0.5) #
GPIO.output(Led_red_pin, GPIO.LOW)
GPIO.output(Led_blue_pin, GPIO.HIGH)
time.sleep(0.5)
except KeyboardInterrupt:
GPIO.cleanup()
sys.exit()

## Slide 28
プログラミングする
whileで繰り返しをします。
time.sleepで0.5秒間プログラムの動作を止めます。
KeyboardInterruptで、LEDが光るのを止めています。
プログラムの説明
#必要なモジュールをインポート
import RPi.GPIO as GPIO
#ポート番号の定義
pin = 18
#GPIOの設定
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
GPIO.setwarnings(False)
GPIO.setup(pin, GPIO.OUT)
GPIO.output(pin.GPIO.HIGH)
#必要なモジュールをインポート
import RPi.GPIO as GPIO
import time
import sys
#ポート番号の定義
Led_red_pin = 18
Led_blue_pin = 23
#GPIOの設定
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
GPIO.setup(Led_red_pin, GPIO.OUT)
GPIO.setup(Led_blue_pin, GPIO.OUT)
#while文で無限ループ
#GPIOの電圧を制御
while True:
try:
GPIO.output(Led_red_pin, GPIO.HIGH)
GPIO.output(Led_blue_pin, GPIO.LOW)
time.sleep(0.5) #
GPIO.output(Led_red_pin, GPIO.LOW)
GPIO.output(Led_blue_pin, GPIO.HIGH)
time.sleep(0.5)
except KeyboardInterrupt:
GPIO.cleanup()
sys.exit()

## Slide 29
今日の内容でわからないこと、聞きたいこと、
感想などがある人は挙手してください。
質問タイム